## Slide 1: На передовых позициях нефтепромысловой химии
Закрытое акционерное общество
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР «ХИМТЕХНО»

## Slide 2
ЗАО «НПЦ «ХИМТЕХНО» БЫЛО СОЗДАНО В 1998 году.
КОМПАНИЯ СОЗДАВАЛАСЬ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ИМЕЮЩИХ БОГАТЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ОТРАСЛЕВЫХ (ОАО «НИИНЕФТЕПРОМХИМ»; ОАО «ВНИИУС») И АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТОВ РАБОТАВШИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

## Slide 3
ИЗНАЧАЛЬНО ЗАДАЧЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛА РАЗРАБОТКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ, СЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ ТАТАРСТАНА И УРАЛО-ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА

## Slide 4
СТРУКТУРА ЗАО «НПЦ «ХИМТЕХНО»

## Slide 5
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ШТАТЕ ЗАО «НПЦ «ХИМТЕХНО» РАБОТАЮТ 34 СОТРУДНИКА, ИЗ НИХ 22 ЯВЛЯЮТСЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ.
В ШТАТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 2 ДОКТОРА НАУК, 5 КАНДИДАТОВ НАУК, 2 АСПИРАНТА.
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПЕРСОНАЛА 37 ЛЕТ:
ОТ 20 ДО 30 ЛЕТ-10 ЧЕЛ.
ОТ 30 ДО 40 ЛЕТ – 11 ЧЕЛ.
ОТ 40 ЛЕТ И ВЫШЕ - 13 ЧЕЛ.

## Slide 6
ЗАО «НПЦ «Химтехно» с 1998 года занимается разработкой и внедрением деэмульгаторов, ингибиторов коррозии, бактерицидов, удалителей АСПО, поглотителей сероводорода и кислотных композиций для обработки ПЗП марок «ХИМТЕХНО».
Продукция, разработанная нашей компанией в рамках инновационных проектов, направленных на использование конкурентных преимуществ наукоемких производств, широко применяется на объектах многих нефтедобывающих компаний РФ и Ближнего Зарубежья.

## Slide 7
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
ЗАО «НПЦ «ХИМТЕХНО»:
ПАО «Роснефть»
ПАО «Татнефть»
ПАО «НК Лукойл»
АО «Русснефть»
АО «НК Альянс»
ПАО «Газпром Нефть»
ПАО АНК«Башнефть»
и др.

## Slide 8
В 2014 году ЗАО «НПЦ «Химтехно» было признано надежным партнером группы компаний ОАО «Татнефть» в номинации «Услуги для обеспечения производственного процесса».

## Slide 9
Ежегодно ЗАО «НПЦ «Химтехно» выпускает более 5 тысяч тонн различных химических реагентов. Применяя индивидуально подобранные реагенты и технологии к конкретным условиям и объектам нефтедобычи, мы достигаем оптимального комплексного решения технологических, в том числе нестандартных, задач при минимальных экономических затратах.

## Slide 10
В 2017 году в ФИПС зарегистрирован товарный знак «ХИМТЕХНО»
С 2019 года вся продукция выпускается под названием «ХИМТЕХНО»

## Slide 11
ЗАО НПЦ «Химтехно» сертифицировано в системе менеджмента качества ISO 9001-2011, располагает современной научной лабораторией для разработки химреагентов, аттестованной в ФБУ «ЦСМ Татарстан»
(свидетельство о состоянии измерений лаборатории от 24.04.2015 г.)

## Slide 12
Вследствии многообразия состава добываемой нефти, нами ведется индивидуальная работа с каждым заказчиком на месторождениях по подбору продуктов, наиболее эффективных для каждого конкретного случая.
Специалисты компании выезжают с образцами для испытаний, организуют подбор на месте, участвуют в опытно-промышленных испытаниях и осуществляют дальнейшее техническое сопровождение применяемых продуктов.

## Slide 13
Деэмульгатор Химтехно (марки А,М) - предназначен для разрушения эмульсий высокосернистых нефтей с большим содержанием смол и парафинов с одновременной защитой нефтепромыслового оборудования от коррозии. Способствует быстрому выделению воды из эмульсий при температурах 5-10С и высокой степени обезвоживания нефти при температурах 30-60С.
Применяется на объектах ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Русснефть», малые нефтяные компании
Продукция ЗАО «НПЦ «Химтехно»

## Slide 14
Деэмульгатор премиум класса Химтехно-118 (марки А,М,Н), – предназначен для разрушения высоковязких водонефтяных эмульсий с большим содержанием смол и парафинов. Обеспечивает высокую скорость отделения воды при температурах 18-20С и значительную глубину обезвоживания нефти при температурах 35-40С. Обладает свойствами ингибитора парафиноотложений, может применяться для переработки нефтешламов при добавлении их в процесс подготовки нефти.
Применяется в АНК «Башнефть», НК «Роснефть», ПАО «Татнефть», НК «Русснефть», ЗАО «Санеко», ПАО «Газпром нефть», НК «ЛУКОЙЛ», АО «РИТЭК», ТОО «Ен Джин продакшн» (Казахстан), ОАО «Сургутнефтегаз», в малых нефтяных компаниях и др.
Продукция ЗАО «НПЦ «Химтехно»

## Slide 15
Продукция ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Деэмульгатор Химтехно-402 (марки А,М) –водорастворимый деэмульгатор, предназначен для обезвоживания, обессоливания нефти. Может применяться как на УПН, так и для путевой деэмульсации.
Применяется на объектах АНК «Башнефть», НК «Русснефть», НК ЛУКОЙЛ».

## Slide 16
Продукция ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Деэмульгатор Химтехно-505 (марки А,В,С,Д,Е) - предназначен для разрушения высокостойких водонефтяных эмульсий. Обеспечивает высокую скорость отделения при температурах 18-20оС и значительную глубину обезвоживания нефти при температурах 35-40оС. Может применяться в условиях низких температур (5-10С), обеспечивая быструю скорость отделения воды.
Применяется на объектах НК «Русснефть», НК «Роснефть», НК «ЛУКОЙЛ», «РИТЭК», АО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ПАО «Газпром нефть», малые нефтяные компании и др.

## Slide 17: Продукция ЗАО «НПЦ «Химтехно
Деэмульгатор Химптехно-527 (марки А,В,С,Д,Е) - новая разработка ЗАО НПЦ «Химтехно». Предназначен для глубокого обезвоживания нефти, улучшает качество подтоварной воды, не обладает эффектом передозировки.
В настоящее проходит лабораторное тестирование на объектах «ННК-Печораннефть», ПАО «Татнефть», малых нефтяных компаниях.

## Slide 18
Продукция ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Ингибитор коррозии-бактерицид Химтехно-6012 – предназначен для защиты от коррозии нефтепромыслового оборудования, эффективен в агрессивных нефтепромысловых средах, содержащих сероводород, углекислый газ, а также СВБ. Реком-6012 является бактерицидом и защищает нефтепромысловое оборудование от биокоррозии. При использовании в малых дозировках обладает бактериостатическим эффектом.
Прошли лабораторные испытания в ЗАО «САНЕКО», ЗАО «ИмпульсНефтесервис», рекомендован к ОПИ. Применяется в ЗАО «Кара Алтын», ПАО «РИТЭК-Уралойл», НК «ЛУКОЙЛ».

## Slide 19
Продукция ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Ингибитор коррозии Химтехно-6017А серии 1-6 – предназначен для защиты от коррозии нефтепромыслового оборудования систем сбора и транспорта водонефтяной эмульсии, а также систем ППД. Реком-6017 эффективен в агрессивных нефтепромысловых средах, содержащих сероводород, углекислый газ, а также сульфатвосстанавливающие бактерии. Присутствие кислорода не снижает его эффективность.
Реком-6017А применяется на промыслах Республики Казахстана, в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ТПП «РИТЭК-Уралойл»; ПАО «Татнефть», АО «Татойлгаз».

## Slide 20
Продукция ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Реагент комплексного действия-удалитель АСПО Химтехно-7125 серии 1-6 – применяется в качестве ингибитора и удалителя АСПО. Предназначен для очистки от АСПО нефтепромыслового оборудования и трубопроводов. Входящие в состав реагента алифатические и ароматические растворители позволяют эффективно удалять АСПО, увеличивая тем самым МРП и производительность скважин.
Применяется в ОАО «Дружбанефть», ООО «Дальпромсинтез», ЗАО «Кара Алтын», АО «ХИТ-Р», прошел ОПИ и рекомендован к применению в ПАО «Татнефть».

## Slide 21
Продукция ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Реагент для улучшения реологических свойств нефти Химтехно-205 – предназначен для снижения вязкости и температуры застывания парафинистых нефтей, улучшает их текучесть при низких температурах и предотвращает отложения АСПО.
Прошел лабораторные испытания и рекомендован к ОПИ в ЗАО «САНЕКО», ООО «НГК «Горный»

## Slide 22
Продукция ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Нейтрализатор сероводорода и меркаптанов – бактерицид Химтехно-102 (марки А,В,С,Д,Е) – эффективно снижает содержание сероводорода, метил-, этилмеркаптанов при различных температурах обработки нефти. Реком-102 не оказывает влияние на обводнённость нефти, содержание хлористых солей и механических примесей.
Применяется на объектах ПАО АНК «Башнефть», АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», АО «СМП-Нефтегаз», ОАО «ХИТ-Р», ЗАО «Импульснефтесервис», АО НК «Русснефть»

## Slide 23: Продукция ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Ингибитор солеотложений Химтехно-5102 - предназначен для предотвращения образования отложений карбоната кальция, сульфата бария, соединений железа в скважинном и наземном оборудовании при добыче и подготовке нефти.
Реагент характеризуется высокой эффективностью по предотвращению солеобразования при дозировках 10-50 г/м3 попутно-добываемой воды и при этом обладает низкой коррозионной активностью, что предотвращает коррозионный износ дозирующего, скважинного и теплообменного оборудования. Реагент не оказывает отрицательного влияния на процесс подготовки нефти и нефтепродуктов, обладает низкими вязкостными характеристиками при минусовых температурах.
Применяется в ТПП «РИТЭК-Уралойл», успешно прошел опытно-промышленные испытания в АО «Ванкорнефть» и рекомендован к промышленному применению.

## Slide 24
Продукция ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Композиция Химтехно-9100
Композиция в различных модификациях предназначена для повышения производительности низкопродуктивных добывающих и нагнетательных скважин, эксплуатирующих карбонатные коллектора.
В зависимости от состава продукции скважин возможно применение только кислотной композиции или в сочетании с эмульсиями обратного типа.
Эффект от применения достигается:
увеличением радиуса активного дренирования пласта в результате частичного растворения скелета породы
очисткой поровых каналов от отложений АСПО, механических загрязнений и глинистых частиц.

## Slide 25
ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Исходя из поставленной задачи, ЗАО НПЦ "Химтехно" предлагает решения, основанные на оптимально подобранных химических продуктах обеспечивающих максимальный эффект от их применения

## Slide 26
ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Реагенты | Повышение эффективности процессов нефтедобычи |  |  | Повышение срока службы технологического оборудования |  | Повышение нефтеотдачи пластов
 | Добыча нефти | Сбор и подготовка нефти | Энергосбереже ние | Защита от коррозии | Защита от неорганических отложений и микробиологичес кого воздействия | Воздействие на ПЗП
Деэмульгаторы |  | Химтехно-758 Химтехно-118 Химтехно-402 Химтехно-505 Химтехно-527 | Химтехно-402 |  |  | 
Поглотители сероводорода и меркаптанов | Химтехно-101 | Химтехно-101 |  |  |  | 
Ингибиторы и удалители солеотложений |  | Химтехно-5102 | Химтехно-5102 |  | Химтехно-5102 | 
Ингибиторы коррозии |  |  |  | Химтехно-6012 Химтехно-6017 | Химтехно-6012 Химтехно-6017 | 
Бактерициды |  |  |  | Химтехно-6012 Химтехно-6017 | Химтехно-6012 Химтехно-6017 | 
Ингибиторы и удалители АСПО и гидратоотложений, противотурбулентные присадки | Химтехно-7125 | Химтехно-7125 Химтехно-205 | Химтехно-205 |  |  | 
Композиции ПНП |  |  |  |  |  | Химтехно-9100

## Slide 27
ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Складывающиеся в последние годы тенденции рынка нефтепромысловой химии к комплексному сервисному подходу химизации процессов нефтедобычи позволяют решить нефтедобывающему предприятию целый ряд задач:
- применение реагентов комплексного действия;
- усиление ответственности (в том числе и финансовой) Подрядчика за выполняемые работы;
- гарантированная совместимость реагентов, используемых для различных направлений (деэмульгаторы, ингибиторы коррозии, удалители АСПО и т.д.);
- оптимизация объёмов использования реагентов (подрядчик заинтересован минимизировать объёмы используемых реагентов) и затрат Общества при использовании химических реагентов;
- поиск более эффективных реагентов и технологий для борьбы со скважинными осложнениями;
-более качественный мониторинг, включающий оценку всех показателей работы, на которые влияют химические реагенты.

## Slide 28
ЗАО «НПЦ «Химтехно»
Составляющие пилотного проекта по комплексной химизации добывающих месторождений.
q Постоянное присутствие представителя ЗАО НПЦ «Химтехно» на объектах заказчика
q Мониторинг систем добычи, сбора, подготовки и транспорта продукции скважин и анализ для его оптимизации. Выдача рекомендаций Заказчику.
q Разработка химических решений для процессов добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти.
q Сервисное сопровождение химических решений и технологий
q Отчет перед заказчиком по выполнению графика химизации процессов добычи, подготовки и транспортировки нефти
q Полная ответственность за конечный результат при сервисном сопровождении химических решений и технологий

## Slide 29
Закрытое акционерное общество
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ХИМТЕХНО»
ИНН/КПП 1660033533/166001001
Юридический адрес: 420045, г. Казань, Н. Ершова, 29А
Почтовый адрес: 420045, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 35 А
Для корреспонденции: 420029, г. Казань, а/я 35
Тел/факс: (843) 299-70-27, тел: (843) 299-72-71, 299-72-81,299-70-28, 273-36-01, 273-61-32
Е-mail: info@himtehno.ru